Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего   образования

«Алтайский государственный аграрный университет»

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

УТВЕРЖДАЮ Проректор по научной работе ______________ Г.Г. Морковкин «___» ______________ 2016 г.

ПРОГРАММА

ВСТУПИТЕЛЬНОГО  ИСПЫТАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЕ

Для  поступающих на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 35.06.04

НАПРАВЛЕННОСТЬ  (профиль) Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве

Составитель д-р. техн. наук, доцент А.В. Ишков

Рассмотрена на заседании кафедры, протокол № 7 от  «16» марта  2016

Зав. кафедрой к.т.н., доцент ______________ _________Н.Т.Кривочуров

Барнаул 2016

Введение

Учебная дисциплина «Технология и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве ремонта машин» относится к федеральному компоненту цикла специальных дисциплин государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования направления 110300 – Агроинженерия

Цель дисциплины – сформировать у студентов систему профессиональных знаний и навыков по вопросам технологии обслуживания и ремонта машин в агропромышленном комплексе. Настоящая программа вступительного экзамена в аспирантуру кафедры «Технология конструкционных материалов и ремонт машин» разработана в объеме указанной учебной дисциплины.

1. Содержание программы

Роль отечественных ученых в развитии технологии ремонта машин.

Сущность планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта. Объективная необходимость ремонта машин. Экономический и технический критерии объективности ремонта.

Ремонт машин как средство повышения их долговечности. Понятие о неисправностях машины. Причины, вызывающие отказы машин в процессе эксплуатации; физическое изнашивание, усталость металла, остаточные деформации старение изделий из неметаллических материалов, коррозия.

Этапы и концепция развития технического сервиса машин и оборудования в АПК.

Понятие о производственном и технологическом процессах. Общая схема технологического процесса ремонта машин. Техническая документация на ремонт. Приемка и выдача из ремонта машин.

Подготовка машин к ремонту. Предремонтное диагностирование, его задачи и совершенствование. Технические требования на ремонт.

Хранение машин и оборудования, ожидающих ремонта.

Значение и задачи очистки при ремонте машин. Виды и характеристика загрязнений. Характеристика моющих средств: органических растворителей и растворяюще-эмульгирующих средств, кислотных и щелочных растворов, синтетических моющих средств. Физико-механические основы моющего действия.

Классификация способов очистки: струйная, погружная и специальные

способы. Применяемое оборудование. Особенности удаления старых лакокрасочных покрытий, нагара, накипи продуктов коррозии. Особенности  очистки оборудования пищевых и перерабатывающих производств, машин и оборудования, работающих с ядохимикатами. Использование замкнутого водоснабжения. Регенерация моющих растворов. Методы интенсификации технологического процесса очистки.

Конструктивно-сборочные элементы машин. Структурная схема разборки. Общие правила разборки. Особенности разборки при  обезличенном  и  необезличенном ремонте машин и оборудования. Технологическое оборудование и оснастка. Механизация разборочных работ.

Классификация дефектов. Требования на  дефектацию деталей. Методы, средства и последовательность дефектации.

Дефектоскопия. Методика дефектоскопии: магнитной, ультразвуковой, капиллярной и др. Контроль пространственной геометрии корпусных деталей.

Сущность и задачи комплектования. Технические требования на комплектование деталей. Обеспечение точности сборки при полной, групповой взаимозаменяемости, при индивидуальной подгонке. Определение числа селективных групп при комплектовании деталей.

Назначение балансировки вращающихся деталей и сборочных единиц. Статическая и динамическая балансировки, назначение и области их применения. Используемое оборудование.

Роль комплектования в повышении качества ремонта машин и оборудования.

Последовательность и общие правила сборки. Основные требования к сборке резьбовых, прессовых, шлицевых, шпоночных, конусных и заклепочных соединений. Механизация сборочных работ.

Назначение и сущность обкатки агрегатов и машин. Применяемое оборудование, смазочные материалы, режимы. Методы ускорения обкатки.

Испытание отремонтированных машин и оборудования: назначение, режимы, контролируемые параметры. Влияние технологии сборки, обкатки и испытания на качество отремонтированных машин и оборудования.

Типовые дефекты деталей машин и оборудования. Методы восстановления посадок деталей при ремонте машин: без изменения размеров деталей (регулировкой), с изменением размеров деталей (с помощью ремонтных размеров, постановкой дополнительных деталей), восстановлением до первоначальных размеров.

Классификация способов ремонта и восстановления деталей.

Дуговая сварка и наплавка: под флюсом, в среде защитных газов, вибродуговая и др. Электроконтактная приварка ленты, проволоки, порошков. Сущность и особенности, применения электрошлаковой, индукционной, электронно-лучевой, лазерной  сварки и наплавки. Оборудование, наплавочные материалы, флюсы. Характерные дефекты при сварке и наплавке методы их устранения. Особенности ремонта сваркой и наплавкой деталей из чугуна и алюминиевых сплавов.

Восстановление деталей напылением металлических порошков. Способы напыления; дуговой, газопламенный, детонационный; области их применения, достоинства и недостатки. Технология нанесения покрытий. Свойства напыленных покрытий. Оборудование и материалы. Контроль качества покрытий.

Сущность процессов электролитического нанесения металлов. Общая схема технологического процесса восстановления деталей электролитическим осаждением металлов. Хромирование, железнение, цинкование и др.: применяемое оборудование, составы электролитов, режимы осаждения покрытий, области их применения. Контроль качества покрытий.

Виды полимерных материалов, применяемых при ремонте машин. Их физико-механические свойства. Методы и технологии нанесения полимерных материалов, области их применения. Применяемое оборудование. Достоинства и недостатки применения полимерных материалов при ремонте машин.

Пайка и область ее применения. Виды пайки, типы припоев и флюсов.

Заделка трещин фигурными вставками. Ремонт резьбовых соединений постановкой спиральных вставок и другими способами. Электроискровое и диффузионное наращивание металла. Восстановление деталей заливкой жидким металлов, намораживанием металла.

Особенности обработки восстановленных деталей: отсутствие или повреждение баз, ограниченные значения припусков. Особенности структуры металла и свойств изношенных поверхностей, а также покрытий после наплавки, гальванического наращивания и др. Выбор и создание установочных баз. Особенности выбора режущего инструмента и режимов обработки. Абразивная и другие виды обработки.

Характерные неисправности трансмиссий и ходовой части тракторов и автомобилей: подшипниковых узлов, шлицевых соединений, шестерен, уплотнений. Влияние неисправностей на показатели работы машин. Способы устранения характерных дефектов.

Особенности ремонта конструкций из стали, чугуна, алюминиевых сплавов и пластмасс. Характерные дефекты корпусных и рамных конструкций.

Характерные дефекты режущих деталей рабочих органов сельскохозяйственных машин и машин перерабатывающих производств (лемехов, дисков, лап культиваторов, ножей и др.). Влияние дефектов деталей на показатели работы машин. Способы устранения характерных дефектов.

Влияние дефектов технологического оборудования на качество ремонта техники. Способы контроля технологической и геометрической точности станков. Характерные  неисправности  сборочных единиц станков: шпинделей, передних и задних бабок, суппортов и др. Приспособления и оснастка для ремонта станков. Способы восстановления и упрочнения направляющих элементов станков. Особенности ремонта подъемно-транспортного и другого ремонтно-технологического оборудования. Технические требования. Применяемое оборудование.

Условия работы, конструктивные особенности, требования к надежности и особенности ремонта технологического оборудования перерабатывающих производств. Быстроизнашивающиеся  детали  оборудования перерабатывающих производств, их характерные дефекты и особенности ремонта и восстановления.

Обоснование способов восстановления изношенных поверхностей деталей.

2. Примерный перечень вопросов

- Технология ремонта узлов и агрегатов системы смазки ДВС. Обкатка и испытания насосов.

- Ремонт и восстановление деталей ходовой части гусеничных тракторов.

- Технология комплектования шатунно-поршневой группы ДВС.

- Газотермические способы нанесения металлических покрытий.

- Теория старения машин А.И. Селиванова. Методика расчета предельного и допустимого состояния деталей.

- Сварка и наплавка деталей из чугуна. Способы сварки. Технология сварка чугуна методом отжигающих валиков.

- Организация ТО МТП сельхозпредприятия (план-график ТО, объемы работ).

- Планово-предупредительная система ТО и ремонта. Структура и особенности проведения текущего и капитального ремонтов машины.

- Сварка и наплавка деталей из алюминия и его сплавов. Способы сварки. Технология сварки и наплавки деталей неплавящимся электродом в среде аргона.

- Изнашивания деталей. Классификация видов изнашивания по Б.А. Костецкому. Краткая характеристика видов извашивания .

- Балансировка деталей и сборочных групп деталей.

- Дефектация деталей машин при ремонте.

- Флюсы применяемые при сварке и наплавке деталей в различных процессах.

- Расчет потребности в тракторах, сельскохозяйственных машинах и исполнителях при проектирования механизированных работ.

- Дефектация подшипников качения и шестерен.

- Металлические присадочные материалы, применяемые при восстановлении деталей.

- Неразрушающие методы контроля деталей при ремонте. Технология контроля деталей с использованием магнитной дефектоскопии.

- Технология восстановления деталей наплавкой под слоем флюса.

- Методы неразрушающего контроля деталей при ремонте. Технология контроля деталей с использованием капиллярной дефектоскопии.

- Сварка и наплавка деталей в среде углекислого газа. Технология наплавки деталей в среде углекислого газа.

- Методы органолептического контроля деталей при ремонте. Технология ультразвуковой дефектоскопии деталей.

- Особенности сварки алюминия и его сплавов. Технология заварки трещин и других дефектов газовой сваркой.

- Дефектация деталей. Технология дефектации деталей газораспределительного механизма.

- Электрохимическая обработка деталей.

- Отложения и насосы на деталях машин, поступающих в ремонт. Технология моечных работ.

- Электроконтактное напекание износостойких покрытий на поверхности деталей машин.

- Комплектования деталей при сборке отремонтированной машины. Методики расчета допусков.

- Восстановление деталей железнением. Технология нанесения гальванических покрытий из железа.

- Дефектация подшипников качения и шестерен.

- Восстановление деталей хромированием. Технология нанесения гальванических покрытий из хрома.

- Дефектация коленчатых валов и их балансировка после ремонта.

- Электроискровые процессы при ремонте машин.

- Система ТО: планово-предупредительная и по потребности.

- Формирование микрорельефа рабочих поверхностей деталей при ремонте. Технология растачивания и хонингование гильз и цилиндров ДВС.

- Технология ремонта прецизионных деталей и поверка их состояния после ремонта.

- Обкатка и испытания ДВС.

- Неисправности генераторов и стартерных аккумуляторных батарей. Обкатка и испытание генераторов.

- Технология ремонта режущих аппаратов косилок, кормоуборочных комбайнов и жаток.

- Неисправности стартеров, технология ремонта и испытания.

- Технологии и особенности ремонта оборудования для приготовления кормов.

3. Рекомендуемая литература

Основная:

1. Технология ремонта машин /Е.А. Пучин, В.С. Новиков, Н.А. Очковский и

др. [Текст]: учебник - М.: КолосС , 2011. - 488с.

2. Надежность и ремонт машин. В. В. Курчаткин, Н. Ф. Тельнов, К. А. Ачкасов и др. Под ред. В. В. Курчаткина. - М: Колос, 2000.-776с.

Дополнительная:

1. Технический сервис машин с.-х. назначения. / В.В. Варнаков.- М.: Колос, 2003

2. Ремонт машин/ Под ред. Тельнов Н.Ф.-М.: Агропромиздат, 1992.

3. Авдеев М.В. и др. Технология ремонта машин и оборудования/М.В.Авдеев, Е.Л.Воловик, И.Е.Ульман. – М.: Агропромиздат, 1986. – 247 с.